## ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ

## (пластиковые карты)

Оригинал-макеты (ОМ) принимаются в электронном виде.

Носители информации должны быть совместимы с платформой IBM PC.

В качестве носителей информации могут использоваться МО-диски 230 и 640 Mb, ZIP 100 Mb, диски CD-ROM, DVD ±R/RW, винчестеры IDE (p-ATA), USB-устройства (при наличии драйверов под Win 2000/XP/Me), следующие виды flash-карт: Compact Flash I/II, IBM Microdrive, SmartMedia Card, Secure Digital Card, MiltiMediaCard, MemoryStick/MemoryStick Pro/Memory Stick Duo. Вы также можете использовать электронную почту avia-print@ya.ru  для отправки ОМ.

При отправке по e-mail размер одного письма не должен превышать 20 Mb.

Особенности  цветопередачи:

Не изображение Вашего макета у Вас на экране, ни распечатка на принтере не даст Вам точного представления о цвете в тираже. Это связано с тем, что Ваш монитор и принтер не калиброваны под соответствие особенностям материала и самой печати. Кроме того, пластик как материал практически всегда изменяет цвет положенной на него краски. Поэтому желательно изготовление цветопробы.

Цветопроба дает представление о цвете в тираже, однако при цифровой печати возможен незначительный уход цвета в процессе печати на некоторых цветах плашек, также когда происходит ламинация в прессе, то процесс нагревания, давления и сам ламинат также могут повлиять на цвет карты. Точнее можно посмотреть цвет, если изготовить 1готовую ламинированную карту.

При сдаче в работу ОМ распечатывается на устройстве, максимально имитирующем цветопередачу реального производственного процесса. Распечатка должна быть подписана представителем заказчика.

При невозможности подписи распечатки (работа по электронной почте, доставка макета курьером и т.д.) заказчик принимает на себя ответственность за возможное расхождение конечного результата и его ожиданий.

ОМ должен быть представлен в пакете CorelDraw 10.0 - 14.0.

Заказчик может получить по e-mail шаблон для верстки (формат CorelDraw).

### Требования к публикации

- Все цвета в process CMYK или RGB формате, растровые изображения в формате CMYK или RGB.

- Разрешение растровых объектов – 300-600 dpi.

- Текст должен быть конвертирован в кривые.

- Верстка не должна содержать OLE-объектов.

- В макете не должно быть дополнительной информации - обрезных меток, названий цветов и пр.

- Скругление углов в макете не производится.

- Черные плашки (фон) должны быть выполнены в цвете С20 М20 Y20 K100.

- Каждая из сторон карточки верстается в формат 90х57мм (внешний контур в шаблоне). При этом обрезной формат карты составляет 86х54 мм (зеленый контур в шаблоне).

- Значимая информация (тексты, логотипы, штрих-коды, полосы для подписи, скретч-панели и все прочие объекты, не печатающиеся в край (под обрез)) должна располагаться не ближе 2 мм от обрезного формата (красный контур в шаблоне).

- Ламинирование (прозрачный пластиковый защитный слой) карты может быть как глянцевым (по умолчанию), так и матовым. Если Вы используете темные плашки, то карту желательно делать матовой, иначе она быстро потеряет вид из-за царапин на ламинате. Однако матовое ламинирование не позволяет делать послепечатную персонализацию, окрас эмбоссированных символов, тиснение фольгой.

- Если карта содержит магнитную полосу, следует обратить внимание на следующее:

  - Ширина магнитной полосы  - 12 мм

  - Верхний край полосы расположен в 5 мм от верхнего обрезного края.

  - В нашем шаблоне зона магнитной полосы обозначена  направляющими линиями

  - Эмбоссирование не должно попадать в зону магнитной полосы.

- При составлении задания на кодирование магнитной полосы, следует обратить внимание на следующее:

  - Задание на кодирование магнитной полосы заказчик предоставляет информацию в виде столбца в формате Excel.

  - На магнитные дорожки возможна запись только латинских букв, буквы кириллицы вызывают ошибку в работе записывающего устройства.

  - 1-дорожка – цифробуквенная информация: до 76 знакомест
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890 : ; = + ( ) – ‘ - ! @ # ^ & * < > / \
Все латинские буквы заглавные. Служебный знак „?” добавляется в конце каждой строки базы данных и означает конец записи на магнитную полосу и при считывании не отображается.

  - 2-дорожка – только цифры: 1234567890 и знак „=”, до 37 знакомест
пробел отображается на магнитной полосе знаком „=”, знак „?” означает конец записи на магнитную полосу и при считывании не отображается. Знак „?” добавляется в конце каждой строки таблиц базы данных.

  - 3-дорожка – только цифры: 1234567890 и знак „=”, до 104 знакомест
пробел отображается на магнитной ленте знаком „=”, знак „?” означает конец записи на магнитную ленту и при считывании не отображается. Знак „?” добавляется в конце каждой строки таблиц базы данных.

  - Следует иметь ввиду, что кодирование магнитной полосы желательно осуществлять до эмбоссирования, так как кодировать эмбоссированные карты можно только с помощью ручных кодировщиков, что может сказываться на сроках и стоимости работ.

- Если карта содержит штрих-код, следует обратить внимание на следующее:

Штрих-коды лучше печатать черным цветом на белом или красном фоне, что обеспечивает наиболее устойчивое считывание. Печать штрих-кода на красном фоне к тому же является защитой от копирования на обычном копировальном аппарате.

Штрих-код лучше размещать без масштабирования. Чем меньше штрих-код, тем хуже он будет считываться, особенно недорогими сканерами

Штрих-код на карточке должен располагаться с отступом не менее 3 мм от любого края карточки и от магнитной полосы.

Необходимо предусмотреть место в макете под впечатывание штрих-кода. В нашем шаблоне приведен типовой размер такого окна. Его размер  40x20мм (горизонтальный).

Как правило, генерация штрих-кодов осуществляется в процессе печати.  
При этом от заказчика  требуется:

  - Выбор системы кодирования (Используются любые индустриальные типы штрих-кодов. Из наиболее распространенных предлагаются Code 2 of 5, Code 3 of 9, Extended Code 3 of 9, Code 128 A, Code 128 B, Code 128 C, Code 128 (auto-select), Code 93, EAN-13, EAN-8, Post Net, ANSI 3 of 9, UCC/EAN – 128, UPC – A).

  - Диапазон значений. Если он представляет собой непрерывный диапазон целых чисел (например 0001-1000), достаточно указать в технологической карте этот диапазон. 
В противном случае заказчик предоставляет информацию в виде столбца в формате Excel.

Заказчик должен проверить выведенный тестовый образец на качество считывания на своем оборудовании.

- Если карта содержит текстовую или цифровую персонализацию, следует обратить внимание на следующее:

Как правило, генерация персональной информации осуществляется в процессе печати.  
При этом от заказчика  требуется:

  - Если персонализация цифровая и представляет собой непрерывный диапазон целых чисел (например, 0001-1000), достаточно указать в технологической карте этот диапазон. В противном случае (например, набор имен и фамилий) заказчик предоставляет информацию в виде столбца в формате Excel.

  - В макете должен присутствовать образец персональных данных, не переведенный в кривые. Используемый шрифт необходимо приложить к макету. Гарнитура и кегль шрифта, заданный вами, будет использован без изменений для впечатывания всех персональных данных из базы.

- Если карта содержит полосу для подписи, следует обратить внимание на следующее:

Размер и форма полосы произвольные, в том числе криволинейные.

В макете объект закрашивается черным цветом.

Располагается не ближе 2 мм от обреза (красный контур в шаблоне)..

Материал для полосы полупрозрачен. Это можно использовать в качестве дизайнерского эффекта. Если же требуется белая поверхность полосы, то необходимо под ней располагать такой же объект белого цвета!

Избегать попадания объекта в зону красных полос, указанных в шаблоне.

- Если карта содержит стираемую панель (скрэтч-панель), следует обратить внимание на следующее:

Размер и форма полосы произвольные, в том числе криволинейные.

В макете объект закрашивается черным цветом.

Располагается не ближе 2 мм от обреза (красный контур в шаблоне).

Избегать попадания объекта в зону красных полос, указанных в шаблоне.

- Если карта содержит элементы, предназначенные для тиснения фольгой, следует обратить внимание на следующее:

Выбор цвета – золото, серебро, матовое серебро, черный, красный, синий и пр.

Размер и форма области произвольные, в том числе криволинейные.

В макете объект закрашивается черным цветом.

Располагается не ближе 2 мм от обреза (красный контур в шаблоне).

Толщина линий не менее 0,2 мм.

Избегать попадания объекта в зону красных полос, указанных в шаблоне.

Элементы не могут быть исполнены «навылет».

Рамкоподобные элементы должны быть не ближе 3-4 мм от обрезного формата, при этом желательно толщиной не менее 1 мм.

- Если карта содержит эмбоссирование, следует обратить внимание на следующее:

Эмбоссируемые символы имеют 2 вида типоразмеров, для каждого из которых существуют свои технические требования:

  - 3 мм (буквы и цифры)

    - Эмбоссирование должно располагаться на карте на расстоянии, как минимум, 6 мм от обреза  с боков и снизу, и 11 мм сверху (голубой контур в шаблоне).

    - Только горизонтальное расположение (вдоль длинной стороны карты)

    - Допустимые символы – цифры 0-9, заглавные буквы латинского и русского алфавита (см. шаблон)

  - 5 мм (цифры)

    - Эмбоссирование должно располагаться на карте на расстоянии, как минимум, 6 мм от обреза  с боков и снизу, и 11 мм сверху (голубой контур в шаблоне).

    - Только горизонтальное расположение (вдоль длинной стороны карты)

    - Допустимые символы – цифры 0-9

Если данные представляют собой непрерывный диапазон целых чисел (например, 0001-1000), достаточно указать в технологической карте этот диапазон. В противном случае (например, набор имен и фамилий) заказчик предоставляет информацию в виде столбца в формате Excel.

Эмбоссируемые символы могут быть:

  - окрашены  золотой, серебряной или черной фольгой («типпирование»)

  - без окраса

Возможно сочетание разных типоразмеров на одной карте. При этом стоимость считается как за единую операцию. Следует обратить внимание, что типпирование у всех символов может быть только одинаковым – золотым или серебряным. Более того, даже за дополнительную плату невозможно на одной карте выполнить разные виды типпирования.

Эмбоссирование оставляет вдавленные символы на обратной стороне карты. Предусматривайте для них место на макете. Если Вы делаете эмбоссирование без окраса на темной плашке, то символы могут немного побелеть из-за вытягивания пластика при эмбоссировании.

- Если печать карты производится по схеме 4+1, следует обратить внимание на следующее:

Под одним цветом понимается любой цвет по шкале CMYK, включая его оттенки.
Например, можно выбрать в качестве базового темно-синий цвет (С100 М80 Y0 K0). Этим цветом можно напечатать плашку с белым текстом по ней, можно напечатать темно-синий текст на белом фоне, можно в качестве фона сделать градиент от белого к темно-синему цвету, можно разместить полутоновое фотоизображение в оттенках темно-синего цвета и т.д. Такая верстка будет интерпретироваться как печать в один цвет.

Перечень данных условий может изменяться и дополняться.

Доработка материалов, поданных не в соответствии с требованиями, оплачивается отдельно. Дополнительные пояснения и рекомендации Вы можете получить, позвонив по нашим телефонам.

#### ООО «АВИА принт»,

#### г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, корп.4, офис 407а

#### Тел./факс: (812) 448-12-06, +7(909) 587-13-02  E-mail: avia-print@ya.ru